## Slide 1: Elektrická impedanční tomografie na pomezí funkční a zobrazovací techniky
Václav Koucký
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
Olivova dětská léčebna Říčany

## Slide 2: Elektrická impedanční tomografie
neinvazivní diagnostická metoda zobrazující elektrické vlastnosti tkání
průchod elektrického proudu tkáněmi (bioimpedance)
nevyužívá radiační záření
↑ časové rozlišení, ↓ prostorové rozlišení
zobrazení:
  plic (vzdušnost, krev…)
  prsu, CNS, podkoží

## Slide 3: Princip
technicky náročné
analogie s IOS (impedance)
vývoj od přelomu 70. a 80. let
    sběr syrových EIT dat
    rekonstrukce obrazu
      ROI, waveforms
      funkční obrazy
    kvantifikace parametrů

## Slide 4: Měření a sběr dat
aplikace nízkofrekvenčního střídavého proudu o malé intenzitě
průchod tkání dle:
- bioimpedance (= elektrický odpor proti průchodu střídavého proudu)
- vlastností el. proudu
isopotenciální hladiny

## Slide 5: Rekonstrukce obrazu
řešení složité matematické rovnice
„calderonův inverzní problém“
různé algoritmy pro rekonstrukci obrazu
různé znázornění:
  tdEIT – časově závislé – porovnání obrazu vzhledem k referenci
  fdEIT – frekvenčně závislé – stimulační proudy o různých frekvencích
  aEIT – absolutní hodnoty Z
Notes: Shefieldská zpětná projekce, Grazský konsensus, Gausův-Newtonův algoritmus…

## Slide 6: Koncept „ROI“ a „waveforms“
Regions of interest („prostorová distribuce“):
  vrstvy - dependentní vs. non-dependentní oblasti plic
  kvadranty – pravolevá distribuce
Waveforms („časová distribuce“):
  průběh impedance v čase
  dechový cyklus ≈ Vt
  EELV
  srdeční cyklus ≈ změny perfuze
Notes: Waveform = průbě

## Slide 7: Funkční obrazy
změny impedance a její distribuce v souvislosti s intervencí (změna polohy, PEEP, recruitment x derecruitment)
Hodnocení:
  změny plicní poddajnosti
  změny časové konstanty plic

## Slide 8: Funkční obrazy

## Slide 10: Využití EIT
Intenzivní medicína
bed-side monitorace
Funkční vyšetření (spiro, MBW)
prostorová distribuce fce

## Slide 11: Aplikace EIT
Monitorace mechanické ventilace:
  optimální nastavení parametrů – Vt, PEEP, recruitment
  (protektivní ventilace vs. dostatečné provzdušnění)
  detekce komplikací UPV – dislokace ETK, pneumothorax, atelektáza…
Monitorace perfuze plic:
  pulsatilita EIT signálu – hypoxická plicní vasokonstrikce, vasodilatace po prostacyklinu…
Funkční diagnostika
  prostorová a časová heterogenita funkce plic

## Slide 12: Shrunutí
nově zaváděná metoda kombinující funkční a prostorové informace
nehodnotí plíce jako celek, ale volně definované oblasti plic
potenciální využití v intenzivní medicíně a funkční diagnostice

## Slide 13: Děkuji za pozornost